Załącznik nr 2

Zadanie konkursowe nr 1 - projekt do zrealizowania

Dla detalu z poniższego rysunku zaprojektuj uchwyt wiertarski specjalny.

Podstawowe założenia:

- Obróbce podlega 6 otworów Ø10;

- Produkcja detalu – masowa

- Materiał detalu – Mosiądz CW617N

- Obrabiarka – konwencjonalna (stół z rowkami teowymi)

- Należy:

- zamodelować w programie 3D cały uchwyt oraz detal;

- wykonać rysunki wykonawcze elementów uchwytu;

- wykonać rysunek złożeniowy uchwytu.

Zadanie konkursowe nr 2 - projekt do zrealizowania

Do poniższego rysunku dobierz strategie obróbki biorąc pod uwagę n/w zagadnienia:

1. Zamodeluj detal w programie CAD

2. Zdefiniuj przebieg procesu technologicznego dla przygotówki z materiału 40HMT

(odpowiednia kolejność operacji, zdefiniuj naddatki technologiczne przygotówek, opisz jaki

zabieg technologiczny będzie wykonywany np. toczenie powierzchni fi …., gwintowanie ….,

frezowanie….., szlifowanie …..itd.

3. Wytypuj potencjalne maszyny/urządzenia na których można zaimplementować tematyczny

detal.

4. Zaproponuj narzędzia obróbcze niezbędne do wykonania części.

Zadanie konkursowe nr 3 - projekt do zrealizowania

Do poniższego rysunku dobierz strategie obróbki biorąc pod uwagę n/w zagadnienia:

- Zamodeluj detal w programie CAD

- Zdefiniuj przebieg procesu technologicznego dla przygotówki z materiału 40HMT (odpowiednia kolejność operacji, zdefiniuj naddatki technologiczne przygotówek, opisz jaki zabieg technologiczny będzie wykonywany np. toczenie powierzchni fi …., gwintowanie …., frezowanie….., szlifowanie …..itd.

- Wytypuj potencjalne maszyny/urządzenia na których można zaimplementować tematyczny detal.

- Zaproponuj narzędzia obróbcze niezbędne do wykonania części.

- Ostre krawędzie zatępić 0,5x45°